# Text boxes

GB/T 5413.21—1997

前	言

金属含量的测定一般采用化学法和原子吸收光谱法，但由于化学法操作繁

琐，干扰因素多，某些项目测定结果重现性差等原因，目前仍普遍采用原子吸收 光谱法。本标准为等效采用美国公职分析化学师协会（AOAC）方法。测定中样品 处理简单，重现性好。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。

本标准主要起草人：王心祥、姜金斗、王芸、孙涛、袁硕。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of calcium,iron,zinc,sodium,potassium,magnesium,copper and manganese

GB/T 5413.21—1997

1	范围

本标准规定了用原子吸收分光光度法测定钾、钠、钙、镁、锌、铜和锰的方 法。

本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中钾、钠、钙、镁、锌、铜和锰的测定。

2	方法提要 样品经干法灰化，分解有机质后，加酸使灰分中的无机离子全部溶解，直接

吸入空气-乙炔火焰中原子化，并在光路中分别测定钾、钠、钙、镁、锌、铜和 锰原子对特定波长谱线的吸收。测定钙、镁时，需用镧作释放剂，以消除磷酸等 的干扰。

3	试剂 实验用水为二级水，试剂均为优级纯。

3．1	浓盐酸。

3．2	盐酸：体积分数为 2%。

3．3	盐酸：体积比 1：4。

3．4	硝酸：体积比 1：1。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.21—1997

3．5	镧溶液：La 的浓度为 50g/L。

称取 29.32g 氧化镧（La2O3），用 25mL 去离子水湿润后，慢慢仔细地添加 125mL 浓盐酸使氧化镧溶解后，用去离子水稀释至 500mL。

3．6	钾标准贮备液：K+的质量浓度 1000μg/mL。

称取干燥的氯化钾（分子量 74.55，光谱纯）1.9067g，用盐酸（3.2）溶解， 并定容于 1000ml 容量瓶中。

3．7	钠标准贮备液：Na+的质量浓度 1000μg/mL。

称取干燥的氯化钠（分子量 58.44，光谱纯）2.5420g，用盐酸（3.2）溶解， 并定容于 1000ml 容量瓶中。

3．8	钙标准贮备液：Ca+的质量浓度 1000μg/mL。

称取干燥的碳酸钙（分子量 100.05，光谱纯）2.4963g，用盐酸（3.2）100mL 溶解，并定容于 1000ml 容量瓶中。

3．9		镁标准贮备液：Mg+2 的质量浓度 1000μg/mL。 称取纯镁（光谱纯）1.0000g，用硝酸（3.4）40mL 溶解，用水定容于 1000mL

容量瓶中。

3．10	锌标准贮备液：Zn+2 的质量浓度 1000μg/mL。 称取金属锌（光谱纯）1.0000g，用硝酸（3.4）40mL 溶解，用水定容于 1000mL

容量瓶中。

3．11	铁标准贮备液：Fe+3 的质量浓度 1000μg/mL。 称取金属铁粉（光谱纯）1.0000g，用硝酸（3.4）40mL 溶解，用水定容于

1000mL 容量瓶中。

3．12	铜标准贮备液：Cu+2 的质量浓度 1000μg/mL。 称取金属铜

3．13	锰标准贮备液：Mn+2 的质量浓度 1000μg/mL。 称取金属锰（光谱纯）1.0000g，用硝酸（3.4）40mL 溶解后，用水定容于

1000mL 容量瓶中。

3．14	各离子的标准中间液：质量浓度均为 100μg/mL。

分别吸取 3.6、3.7、3.8、3.9、3.10、3.11、3.12 和 3.13 标准贮备液 25mL 于八个 250mL 容量瓶中，用盐酸（3.2）定容，得到上述离子的标准中间液。

4	仪器 常用实验室仪器及：

4．1	原子吸收分光光度计。

4．2	钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜、锰空心阴极灯。

4．3	钠瓶乙炔气和空白压缩机。

4．4	石英坩埚或瓷坩埚。

4．5	高温炉。

5	操作步骤

5．1	标准曲线

5．1．1	标准混合溶液的配制

按表 1 给出的体积，配制三个混合标准工作液。即分别吸取铜、锰标准中间 液（3.14）10mL 于 100mL 容量瓶中定容，即两离子的质量浓度为 10μg/mL，再 按表 1 吸取该液，测定铁、锌含量时按表 1 分别吸取标准中间液（3.14）于 100mL 容量瓶中；用盐酸（3.2）定容即为 5 个铜锰铁锌混合标准溶液；测定钙、镁含 量时按表 1 吸取标准中间液（3.14）于 100mL 容量瓶中，加 2mL 镧溶液用盐酸（3.2）

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.21—1997

定容即为钙镁标准混合液；测定钾、钠含量时按钙、镁步骤操作即为钾钠标准混

合溶液，各元素浓度如表 2。

表 1	配制混合标准溶液所取各元素标准中间液的体积			mL 序号	K		Ca	Na	Mg	Zn	Fe	Cu	Mn

1	1	2.5	1	0.5	0.5	2.0	1	1

2	2	5	2	1.0	1.0	4.0	2	2

3	3	10	3	1.5	1.5	6.0	4	4

4	4	15	4	2.0	2.0	8.0	6	6

5	5	20	5	2.5	2.5	10.0	8	8

表 2	混合标准溶液各元素的浓度			μg/mL 序号	K	Ca		Na	Mg	Zn	Fe	Cu		Mn

1	1	2.5	1	0.5	0.5	2.0	0.1	0.1

2	2	5	2	1.0	1.0	4.0	0.2	0.2

3	3	10	3	1.5	1.5	6.0	0.4	0.4

4	4	15	4	2.0	2.0	8.0	0.6	0.6

5	5	20	5	2.5	2.5	10.0	0.8	0.8

5．1．2	标准曲线的绘制 按照仪器说明书将仪器工作条件调整到测定各元素最佳状态，选用灵敏吸收

线 K766.5nm、Ca422.7nm、Na588.9nm、Mg285.2nm、Fe248.3nm、Cu 324.7nm、 Mn279.5nm、Zn213.9nm 将仪器调好预热后，用毛细管吸喷盐酸（3.2）溶液，测 定钾钠钙镁时用含镧 1g/L 的体积分数为 2%的盐酸（HCl）调零。分别测定混合 标准溶液中各离子的透光率，对各元素含量绘制标准曲线或计算回归方程。

5．2	样品处理

精确称取 5.0000g 样品于坩埚（4.4）中，在电炉上微火炭化至不放烟，再 移入高温炉（4.5）中升温至 490℃使样品灰化成白色灰烬。如果有黑色炭粒， 冷却后，则滴加少许 1：1 的硝酸（3.4）湿润。在电炉上小火蒸干后，再移入

490℃高温炉中继续灰化成白色灰烬，取出，冷却至室温，加 1：4 的盐酸 5mL， 在电炉上加热使灰烬充分溶解，冷却至室温后，移入 50ml 容量瓶中，用去离子 水定容，同时处理一个空白样品。

5．3		样品的测定 调整好仪器最佳状态，用相应的盐酸溶液（3.2）调零后，按下面的方式测

定样品的透光率及试剂空白。

5．3．1	钠的测定

从 50mL 样液中吸取 1mL 于 100mL 容量瓶中，加 2mL 镧溶液，用盐酸（3.2） 定容，上机测定。

5．3．2	钾的测定

从测定钠的 100mL 容量瓶中吸取 10mL 于 50mL 容量瓶中，加 1mL 镧溶液，用 盐酸（3.2）定容，上机测定。

5．3．3	钙、镁的测定

从 50mL 样液中吸取 1mL 于 50mL 容量瓶中，加镧溶液 1mL，用盐酸（3.2） 定容，上机测定。

5．3．4	铁、锰、锌、铜的测定

从 50mL 样液中吸取 5mL 于 25mL 容量瓶中，用盐酸（3.2）定容，上机测定 锌，铁、锰、铜用 50mL 样液直接上机测定。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.21—1997

6	分析结果的表述

样品中元素含量（mg/100g）=  (c1  − c2 )  V  A 100 ………………（1）

m 1000

式中：c1——测定液中元素的浓度，μg/mL； c2——测定空白液中元素的浓度，μg/mL； V——样液体积，mL；

A——样液稀释倍数；

m——样品的质量，g。

7	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施