# Text boxes

GB/T 5413.7—1997

前	言

本标准仅对 GB 5413—1985 中 A.4 章乳粉中灰分的测定的文本格式进行了修

改，内容未做改动。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。

本标准主要起草人：王芸、周敏、周红。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 灰分的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of ash

GB/T 5413.7—1997

1	范围

本标准规定了灰分测定的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中灰分的测定。

2	方法提要

样品于 600℃以下灼热、灰化所得的残留物的质量，即为样品的灰分，以质 量分数表示。

3	仪器 常用实验室仪器及：

3．1	分析天平。

3．2	瓷坩埚：40～60mL。用清水清洗后，再用王水浸泡 1h，洗去酸液，置电 炉上烧灼 0.5h，取出，称量，待用。

3．3	电炉。

3．4	高温炉：保持温度 550℃左右。

3．5	干燥器：装有有效干燥剂。

3．6	坩埚夹。

4	操作步骤

4．1	称取约 3～5g 样品（准确到 0.2mg）于已准备好并已称量的坩埚中，置于 电炉上初步灼烧，使之炭化至无烟。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.7—1997

4．2	移入高温炉维持温度在 550℃左右，灼烧，使之成白灰（约 2h）后，冷至

100～200℃后取出，放入干燥器中冷却至室温（约 30min），称量。

4．3	重复 4.2 操作，直至前后两次质量差不超过 2mg。

5	结果表示

样品中的灰分（%）=  m3  − m1  100 ………………………………（1）

m2

式中：m1——空坩埚的质量，g； m2——样品的质量，g； m3——坩埚加样品灰分后的质量，g。

结果精确至 0.01%。

6	允许差

同一样品两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 0.05%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施