# Text boxes

GB/T 5413.4—1997

前	言

以往亚油酸的测定方法测得的仅是脂肪酸甘油三酸酯的甲基化或丁基化衍

生物，不包括游离的亚油酸含量。本标准给出的方法测得的是亚油酸的总量，样 品处理较为简单，灵敏度高。

本系列标准从实施之日起，代替 GB 5413—1985。 本标准由中国轻工总会提出。 本标准由全国乳品标准化中心归口。 本标准负责起草单位：国家乳制品质量监督检验中心。

本标准参加起草单位：卫生部食品卫生监督检验所、浙江省轻工业研究所、 哈尔滨森永乳品有限公司、雀巢（中国）投资服务有限公司。

本标准主要起草人：杨金宝、王芸、王心祥。

中华人民共和国国家标准

婴幼儿配方食品和乳粉 亚油酸的测定

Milk powder and formula foods for infant and young children

-Determination of linoleic acid content

GB/T 5413.4—1997

1	范围

本标准规定了用气相色谱法测定亚油酸的方法。 本标准适用于婴幼儿配方食品和乳粉中亚油酸的测定。

2	方法提要 样品中游离的亚油酸和亚油酸甘油酯经皂化后均以盐类形式存在，在酸性条

件下用正己烷萃取，经气相色谱与其他成分分离后，测定其含量。

3	试剂 所有试剂，如未注明规格，均指分析纯；所有实验用水，如未注明其他要求，

均指三级水。

3．1	石油醚：沸程 40℃～60℃。

3．2	正己烷：色谱纯。

3．3	乙醇：体积分数为 95%。

3．4	无水硫酸钠。

3．5	氢氧化钾溶液：质量比 500：1000。

3．6	硫酸溶液：体积分数为 20%。

3．7	亚油酸标准溶液：浓度为每毫升正己烷含 1mg 亚油酸。

4	仪器

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施

GB/T 5413.4—1997

常用实验室仪器及：

4．1	分液漏斗：250mL。

4．2	旋转蒸发器。

4．3	气相色谱仪：带火焰离子化检测器。

4．4	色谱柱，1m×3mm，填充 GP10%SP-216-PS，100～120 目经 DMCS 处理的酸 洗硅藻土载体（Supelcoport）填充剂，或同等性能的柱子。

5	操作步骤

5．1	准确称取 2.0g 样品，用 10mL 水移入 250mL 平底烧瓶中，加入 10mL 乙醇

（3.3）、5mL 氢氧化钾溶液（3.5），回流 30min。在回流过程中应至少三次振摇 烧瓶，以使样品完全皂化。迅速冷却至室温。

5．2	用硫酸溶液（3.6）调节皂化液至 pH＜1.5，转移溶液至 250mL 分液漏斗 中，用至少 20mL 水分几次冲洗烧瓶，合并洗液于分液漏斗中。加入 25mL 正己烷

（3.2），振摇 1min，静置分层，收集正己烷相，用正己烷萃取水相至少两次， 每次用量 20mL。合并正己烷相。用无水硫酸钠柱（3.4）过滤正己烷到一个 100mL 容量瓶中，用少量正己烷冲洗柱子，定容。

5．3	气相色谱条件 柱温：195℃。 检测器温度：230℃。 进样器温度：250℃。 进样体积：2μL。

检测器：火焰离子化检测器。 氮气流速：20mL/min。

5．4	测定

分别注射 2μL 亚油酸标准溶液和样品溶液进入气相色谱仪中进行定性和定 量测定。

6	分析结果的表述

样品中亚油酸的含量（mg/100g）=  Ai   C s  100 100 ………………（1）

Bi   m

式中：Ai——样品中亚油酸的峰面积；

Bi——标准溶液中亚油酸的峰面积； Cs——亚油酸标准溶液浓度，mg/mL； m——样品的质量，g。

7	允许差

同一样品的两次测定值之差不得超过两次测定平均值的 5%。

国家技术监督局 1997—05—28 批准	1998—09—01 实施